ОАО  «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

ПОГРУЗЧИК  БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПБМ-800

П А С П О Р Т

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия                       Погрузчик быстросъемный

многофункциональный

Марка изделия                                      ПБМ-800

Обозначение исполнения                    Таблица №3

Год выпуска

Заводской номер

Погрузчик ПБМ-800 предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы, а также для выполнения легких планировочных работ.

Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

К сменным рабочим органам относятся:

- ковш ПБМ 800-1 вместимостью 0,45 м3 – для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом до 18 кН/м3;

- ковш ПБМ 800-2 вместимостью 0,8 м3 для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом  до 10 кН/м3;

- грабельная решетка ПБМ 800-4- для подбора, транспортирования и скирдования сена и соломы

- ковш челюстной ПБМ 800-14 – для погрузочно-разгрузочных работ и для легких планировочных работ только отвалом ( подгребания песка, кусковых и малосыпучих материалов)

- отвал ПБМ 800-17 –для легких планировочных работ

- приспособление для погрузки силоса ПБМ 800-20 «Аллигатор»- для выемки силоса из силосных ям.

- вилы ПБМ 800-12- для погрузки навоза силоса и т.п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы

- захват универсальный ПБМ 800-18- для круглых или квадратных тюков

- грузоподъемное устройство для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых сельскохозяйственных машин.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

| Наименование показателей | Величина показателей |
| --- | --- |
|  | ПБМ 800 |
| 1.2.1. Тип | Навесной |
| 1.2.2. Навеска | Фронтально |
| 1.2.3. Агрегатируется с тракторами класса | МТЗ 80,82 |
| 1.2.4. Привод | От гидросистемы трактора |
| 1.2.5. Производительность за час основной работы, т а) при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,45 м3; 0,8 м3 с поверхности земли или бурта, до | 40 |
| в) при погрузке вилами навоза, до | 41 |
| 1.2.6.Потери, % не более при загрузке копен весом 400-500кг в грабельную решётку: - сена - соломы | 3 4 |
| 1.2.7.Ширина захвата, мм: - ковша 0,45м3 - ковша 0,8м3 | 1640+10 2000±10 |
| 1.2.8. Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): а) грабельной решётки б) остальных рабочих органов | 5(500) 8(800) |
| 1.2.9. Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) кН (тс), до | 2000 |
| 1.2.10. Рабочая скорость, км/ч, до а) с грабельной решёткой б) с остальными рабочими органами | 6 6 |

| 1.2.11. Транспортная скорость (без груза), км/ч, до | 16 |
| --- | --- |
| 1.2.13. Высота погрузки, мм: а) ковшами б) грабельной решёткой (по концам пальцев), не менее | 2870±10 3570±10 |
| 1.2.14. Угол разгрузки ковшей, ° | 75±5 |
| 1.2.15. Трудоёмкость монтажа, Чел.-ч. - погрузчика с грабельной решеткой - погрузчика с остальными рабочими органами | 10 7,5 |
| 1.2.16. Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| 1.2.17. Масса конструкционная, кг, не более подъемного устройства ковша 0,45 м3 ковша 0,8 м3 ковша 1,5 м3 грабельной решетки (без гидроцилиндра) приспособления для погрузки бревен грузоподъемного устройства приспособления для погрузки рулонов вил вилочного захвата ковша челюстного отвала захвата универсального приспособления для погрузки силоса | 650 152 220 411 368 343 30 90 255 91 305 125 300 410 |
| 1.2.18. Ширина габаритная: а) ковша 0,45 м3 в) ковша 0,8 м3 г) грабельной решётки | 1640±50 2020±50 2320±50 |

| 1.2.19. Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч | 0,02 |
| --- | --- |
| 1.2.20. Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 50 |
| 1.2.21. Удельная оперативная трудоёмкость техобслуживания чел.ч/ч | 0,03 |
| 1.2.22. Установленная безотказная наработка, ч | 75 |

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Основная комплектация погрузчика ПБМ-800 включает в себя  ПБМ-

800-0 и сменные рабочие органы.

Погрузчик  быстросъёмный многофункциональный ПБМ-800 поставляется потребителю в частично демонтированном виде в комплекте с запчастями, инструментом, принадлежностями,  эксплуатационной и товаросопроводительной документацией согласно таблице 2.

Таблица 2

| Номер упаковочного места | Наименование узла | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/25 ПБМ-800 | Рама подъема | 1 | ПБМ-800-0 |
| 2/25 ПБМ-800 | Кронштейны | 1 |  |
| 3/25 ПБМ-800 | Панель навески и ограждение | 1 |  |
| 4/25 ПБМ-800 | Захват рабочих органов | 1 |  |
| 5/25 ПБМ-800 | Тяги | 1 |  |
| 6/25 ПБМ-800 | Гидроцилиндры | 1 |  |
| 7/25 ПБМ-800 | Гидроцилиндры | 1 |  |
| 10/25 ПБМ-800 | Ящик с демонтированными деталями, ЗИП и товаросопроводительной документацией | 1 |  |
|  | Грабельная решетка | 1 | ПБМ-800-4 |
|  | Ковш челюстной | 1 | ПБМ-800-14 |
|  | Отвал | 1 | ПБМ-800-17 |
|  | Вилы | 1 | ПБМ-800-12 |
|  | Захват универсальный | 1 | ПБМ-800-18 |
|  | Приспособление для погрузки силоса «Аллигатор» | 1 | ПБМ-800-20 |
|  | Устройство грузоподъемное | 1 | ПБМ-800-8 |
| 8/25 ПБМ-800 | Ковш 0,45 м3 | 1 | ПБМ-800-1 |
| 9/25 ПБМ-800 | Ковш 0,8 м3 | 1 | ПБМ -800-2 |

3.1 Перечень сменных рабочих органов и назначение приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Обозначение (марка) сменного рабочего органа | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ПБМ – 800 – 1 | Ковш вместимостью 0,45м3 | Для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими грузами с удельным весом до 18 кН/м3 |
| ПБМ – 800 – 2 | Ковш вместимостью 0,8м3 | Для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими грузами с удельным весом до 10 кН/м3 |
| ПБМ – 800 – 4 | Грабельная решетка | Для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы |
| ПБМ – 800 – 5 | Приспособление для погрузки бревен | Для погрузки бревен Ø от 150 до 700мм в транспортные средства |
| ПБМ – 800 – 6 | Ковш 1,5м3 | Для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими грузами с удельным весом до 5кН/м3 |
| ПБМ – 800 – 8 | Грузоподъемное устройство | Для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа тяжелых узлов, собираемых и ремонтируемых с/х машин |
| ПБМ – 800 – 11 | Приспособление для погрузки рулонов | Для подбора и укладки рулонов сена и соломы в скирды или транспортные средства |
| ПБМ – 800 – 12 | Вилы | Для погрузки навоза, силоса и т.п. массы в транспортные средства, а также для очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена и соломы |
| ПБМ – 800 – 13 | Вилочный захват | Для погрузочно – разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах |
| ПБМ – 800 – 14 | Ковш челюстной | Для погрузочно – разгрузочных работ и для легких планировочных работ только отвалом |
| ПБМ – 800 – 17 | Отвал | Для легких планировочных работ, подгребания удобрений, песка и других сыпучих, малосыпучих и кусковых материалов |
| ПБМ – 800 – 18 | Захват универсальный | Для подбора тюков из сена и соломы массой до 800кг и погрузки их на транспортные средства, для укладки тюков и рулонов в штабель |
| ПБМ – 800 – 20 | Приспособление для погрузки силоса | Для блочно – порционной выемки силоса и сенажа из траншейных хранилищ и погрузки в транспортные средства |

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-800_____________

Соответствует техническим условиям ТУ

и  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________________________

__________________________________________

подпись лиц, ответственных за приемку.

М.П.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие погрузчика требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации погрузчиков и запасных частей, отгружаемых отдельно - 12 календарных месяцев со дня продажи.

Ресурс работы  погрузчика в течение срока гарантии -  1.200 ч

Срок службы погрузчика– 7 лет.

### ОАО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

347628, п.Гигант Ростовской области.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ- 800

2. ____________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3. ____________________________________________________

(заводской номер изделия)

Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-800

полностью соответствует чертежам, техническим и государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение   12     календарных месяцев  со дня продажи.

М.П.                                Контроллер ___________________(подпись)

1. ____________________________________________________

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. ____________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                                      ___________________(подпись)