ОАО  «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

ПОГРУЗЧИК  БЫСТРОСЪЕМНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ПБМ-1200

П А С П О Р Т

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия                       Погрузчик быстросъемный

многофункциональный

Марка изделия                                      ПБМ-1200

Обозначение исполнения                    Таблица №3

Год выпуска

Заводской номер

Погрузчик ПБМ-1200 предназначен для погрузки различных сельскохозяйственных грузов (сена, соломы, навоза, минеральных удобрений, песка и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки и машины для внесения удобрений, для механизации внутрискладских работ с затаренными и незатаренными минеральными удобрениями, для перевозки и укладки в скирды рулонов и копен сена, соломы, а также для выполнения легких планировочных работ.

Погрузчик может использоваться во всех почвенно-климатических зонах.

Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования.

К сменным рабочим органам относятся:

- ковш ПБМ 1200-2 вместимостью 0,8 м3 – для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом 15…25 кН/м3 (1,5 …2,5 тс/м3 );

- ковш ПБМ 1200-3 вместимостью 0,92 м3 для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным  весом 10…15 кН/м3 (1 …1,5 тс/м3 );

- ковш ПБМ 1200-4 вместимостью 1,5м3 для работы с сыпучими грузами удельным весом менее 10кН/м3 ( до 1,0 тс/м3)

- отвал ПБМ 1200-11 –для легких планировочных работ

- приспособление для погрузки силоса ПБМ 1200-20 «Аллигатор»- для выемки силоса из силосных ям.

2.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1.

| Наименование показателей | Величина показателей |
| --- | --- |
|  | ПБМ 1200 |
| 1.2.1. Тип | Навесной |
| 1.2.2. Навеска | Фронтально |
| 1.2.3. Агрегатируется с тракторами класса 20 кН | МТЗ-1221; МТЗ-1221В |
| 1.2.4. Привод | От гидросистемы трактора |
| 1.2.5. Производительность за час основной работы, т а) при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,8 м3; 0,92 м3 с поверхности земли или бурта, до | 60; 68 |
| в) при погрузке вилами навоза, до | 41 |
| 1.2.6.Потери, % не более при загрузке копен весом 400-500кг в грабельную решётку: - сена - соломы | 3 4 |
| 1.2.7.Ширина захвата, мм: - ковша 0,8м3 - ковша 0,92м3 - грабельной решётки | 2000+10 2300±10 2685±15 |
| 1.2.8. Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): а) грабельной решётки б) остальных рабочих органов | 6(600) 12(1200) |
| 1.2.9. Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мПа (100 кгс/см2) кН (тс), до | 20 (2) |
| 1.2.10. Рабочая скорость, км/ч, до а) с грабельной решёткой б) с остальными рабочими органами | 6 6 |

| 1.2.11. Транспортная скорость (без груза), км/ч, до | 16 |
| --- | --- |
| 1.2.13. Высота погрузки, м: а) ковшами, не менее б) грабельной решёткой (по концам пальцев), не менее | 3,8 4,0 |
| 1.2.14. Угол разгрузки ковшей, ° | 40±5 |
| 1.2.15. Трудоёмкость монтажа, Чел.-ч. | 7,5 |
| 1.2.16 Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч | 0,2 |
| 1.2.17. Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| 1.2.18. Масса конструкционная, кг, не более | 1357 |
| 1.2.19. Ширина габаритная: а) ковша 0,8 м3 в) ковша 0,92 м3 г) грабельной решётки | 2000±10 2300±10 2685±15 |

| 1.2.20. Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч | 0,02 |
| --- | --- |
| 1.2.21. Давление на почву, кПа | 430-440±100 |
| 1.2.22. Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 50 |
| 1.2.23. Удельная оперативная трудоёмкость техобслуживания чел.ч/ч | 0,03 |
| 1.2.24. Установленная безотказная наработка, ч | 75 |

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Основная комплектация погрузчика ПБМ-1200 включает в себя  ПБМ-

1200-0 и сменные рабочие органы отраженные в таблице 3

Погрузчик  быстросъёмный многофункциональный ПБМ-1200 поставляется потребителю в частично демонтированном виде в комплекте с запчастями, инструментом, принадлежностями,  эксплуатационной и товаросопроводительной документацией согласно таблице 2.

Таблица 2

| Номер упаковочного места | Наименование узла | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/20 ПБМ-1200 | Рама подъема | 1 | ПБМ-1200-0 |
| 2/20 ПБМ-1200 | Кронштейны | 1 |  |
| 3/20 ПБМ-1200 | Панель навески | 1 |  |
| 4/20 ПБМ-1200 | Захват рабочих органов | 1 |  |
| 5/20 ПБМ-1200 | Гидроцилиндры | 1 |  |
| 6/20 ПБМ-1200 | Гидроцилиндры | 1 |  |
| 9/20 ПБМ-1200 | Тяги | 1 |  |
| 10/20 ПБМ-1200 | Ограждение | 1 |  |
| 18/20 ПБМ-1200 | Ящик с демонтированными деталями, ЗИП и товаросопроводительной документацией | 1 |  |
| 11/20 ПБМ-1200 | Отвал | 1 | ПБМ-1200-11 |
| 13/20 ПБМ-1200 | Захват вилочный | 1 |  |
| 19/20 ПБМ-1200 | Грузоподъемное устройство | 1 | ПБМ-1200-8 |
| 15/20 ПБМ-1200 | Вилы | 1 |  |
| 16/20 ПБМ-1200 | Приспособление для погрузки рулонов | 1 |  |
| 17/20 ПБМ-1200 | Приспособление для погрузки поддонов | 1 |  |
| 7/20 ПБМ-1200 | Ковш 0,92 м3 | 1 | ПБМ-1200-3 |
| 8/20 ПБМ-1200 | Ковш 0,8 м3 | 1 | ПБМ -1200-2 |
| 12/20 ПБМ-1200 | Ковш 1,5 м3 | 1 | ПБМ -1200-4 |
|  | Грабельная решетка + мешок с болтокрепежом | 1 | ПБМ-1200-10 |
|  | Бревнозахват | 1 | ПБМ-1200-21 |

3.1 Перечень сменных рабочих органов и назначение приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Марка (Обозначение) сменного рабочего органа | Наимено вание | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПБМ- 1200-2 | Ковш вместимостью 0,8 м3 | Для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 15…25 кН/м3 (1,5 …2,5 тс/м3 ); |  |
| ПБМ-1200-3 | Ковш вместимостью 0,92 м3 | Для работы с минеральными удобрениями и другими малосыпучими и сыпучими грузами удельным весом 10…15 кН/м3 (1 …1,5 тс/м3 ); |  |
| ПБМ-1200-4 | Ковш вместимостью 1,5м3 | Для работы с малосыпучими и сыпучими грузами плотностью до 800кг/м3 |  |
| ПБМ-1200-5 | Захват вилочный | Для погрузочно-разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах |  |
| ПБМ-1200-8 | Грузоподъемное устройство | Для погрузки различных штучных грузов, монтажа и демонтажа узлов, собираемых с/х машин |  |
| ПБМ-1200-7 | Вилы | Для погрузки навоза, силоса и т.п. массы в транспортные средства, а также очистки от навоза животноводческих помещений и разборки скирд сена, соломы |  |
| ПБМ-1200-6 | Приспособление для погрузки рулонов | Для подбора и укладки рулонов сена и соломы в скирды или транспортные средства |  |
| ПБМ-1200-9 | Приспособление для погрузки поддонов | Для погрузочно-разгрузочных работ с транспортированием на небольшие расстояния затаренных и штучных грузов на поддонах |  |
| ПБМ-1200-10 | Грабельная решетка | Для подбора, транспортирования, погрузки и скирдования сена и соломы | По отдельному заказу |
| ПБМ-1200-11 | Отвал | Для лёгких планировочных работ, подгребания удобрений, песка и др. сыпучих грузов плотностью 1500…2500 кг/м3 |  |
| ПБМ-1200-20 | Приспособление для погрузки силоса | Для выемки силоса из силосных ям. | «Аллигатор» КСМ-02 |

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-1200_____________

Соответствует техническим условиям ТУ 4749-025-003-238026-2005 и

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска______________________________

__________________________________________

подпись лиц, ответственных за приемку.

М.П.

### 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие погрузчика требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем указаний по эксплуатации, транспортированию и хранению, установленных техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации погрузчиков и запасных частей, отгружаемых отдельно - 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев со дня получения изделия потребителем.

Ресурс работы  погрузчика в течение срока гарантии -  1.200 ч

Срок службы погрузчика– 7 лет.

### ОАО «САЛЬСКСЕЛЬМАШ»

347628, п.Гигант Ростовской области.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-1200

2. ____________________________________________________

(число, месяц и год выпуска)

3. ____________________________________________________

(заводской номер изделия)

Погрузчик быстросъемный многофункциональный ПБМ-1200

полностью соответствует чертежам, техническим и государственным стандартам.

Гарантируется исправность изделия в течение        календарных месяцев работы со дня ввода его в эксплуатацию.

М.П.                                Контроллер ___________________(подпись)

1. ____________________________________________________

(дата получения изделия потребителем на складе завода-изготовителя)

2. ____________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                                      ___________________(подпись)